100方水池计算书

项目名称___________________________________

设    计_____________校    对_____________审核_____________

计算时间  2014年4月13日（星期日）11:29

一、设计依据

# 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069-2002

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB 50032-2003

# 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 CECS 138:2002

《给水排水工程结构设计手册》(第二版). 沈世杰主编. 中国建筑工业出版社，2007

《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

《土木工程特种结构》 马芹永主编. 高等教育出版社，2005.07

二、设计资料

1.总体信息

池外设计地面标高: 0.00

地下水位标高(m): : -10.00

水池类型: 	有盖水池	水池混凝土等级: C25

水池钢筋等级: HRB400

抗震设防烈度: 	6度(0.05g)	最大裂缝宽度限值: 0.20mm

底板外挑尺寸: 350mm

混凝土重度: 25.0kN/m3

2.荷载信息

顶板覆土厚度: 1.5

顶板活荷载: 3.0 kN/m2

雪荷载分区: III区

基本雪压: : 0.35 kN/m2

上人水池顶盖: 	是	池内水重度: 10.0 kN/m3

地面堆积荷载: 10.0 kN/m2

回填土重度: 18.0 kN/m3

回填土有效重度: 10.0 kN/m3

回填土内摩擦角: 30.00 °

3.水池主体信息

板位置中的编号为形成该板块的节点编号，节点编号图如下所示:

| 板位置 | 板厚(mm) | 池内侧保护层厚度 (mm) | 池外侧保护层厚度 (mm) | 底板顶或顶板底标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶板1-11-12-2-1 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 顶板2-12-13-3-2 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 顶板3-13-14-4-3 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 顶板4-14-15-5-4 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 底板1-11-12-2-1 | 350 | 35 | 40 | -3.700 |
| 底板2-12-13-3-2 | 350 | 35 | 40 | -3.700 |
| 底板3-13-14-4-3 | 350 | 35 | 40 | -3.700 |
| 底板4-14-15-5-4 | 350 | 35 | 40 | -3.700 |

| 壁板位置 | 顶部板厚 (mm) | 底部板厚 (mm) | 池内侧保护层厚度 (mm) | 池外侧保护层厚度 (mm) | 壁板顶标高 (m) | 壁板底标高 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 3-2 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 4-3 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 5-4 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 1-11 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 12-2 | 250 | 250 | 35 | - | 默认 | 默认 |
| 13-3 | 250 | 250 | 35 | - | 默认 | 默认 |
| 14-4 | 250 | 250 | 35 | - | 默认 | 默认 |
| 15-5 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 11-12 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 12-13 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 13-14 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 14-15 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |

4.土层信息

4.1 岩土性能参数表

| 层号 | 岩土名称 | 重度 (kN/m3) | 压缩模量 Es(MPa) | 承载力 fak(kPa) | 修正系数  b | 修正系数  d | 调整系数  a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 土层名称 | 25 | 15 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

4.2 勘探孔参数表

孔点参数

天然地面标高(m): 0.00

| 孔号 | 坐标(x,y) (m) |  |
| --- | --- | --- |
| ZK01 | 0.00 | 0.00 |

ZK01

| 层号 | 岩土名称 | 层厚 (m) | 层底埋深 (m) | 层底标高 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 土层名称 | 50.00 | 50.00 | -50.00 |

5.板配筋选项

壁板按对称配筋：是

底板顶板按对称配筋：是

按最大配筋点配筋：是

按平均内力值配筋：否

考虑池内水压最不利分布：是

忽略角点内力：是

壁板按轴线归并：是

按钢筋网配筋：否

验算抗裂度：是

验算裂缝：是

6.构件信息

6.1 梁信息（截面尺寸为b×h，梁编号的两个数字指梁两端的节点编号）

| 梁编号 | 截面尺寸 (mm) |
| --- | --- |
| 梁9-10(顶板) | 250*300 |

三、荷载计算

1.结构自重及覆土重

结构自重: 1391.07 kN

覆土重: 1458.09 kN

2.池内水压

| 底板编号 | 最大水深(m) | 水压(kN/m2) |
| --- | --- | --- |
| 1-11-12-2-1 | 3.70 | 37.00 |
| 2-12-13-3-2 | 3.70 | 37.00 |
| 3-13-14-4-3 | 3.70 | 37.00 |
| 4-14-15-5-4 | 3.70 | 37.00 |

3.顶板覆土竖向土压力

| 顶板编号 | 顶板顶标高(m) | 覆土厚度(m) | 覆土竖向土压力(kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-11-12-2-1 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |
| 2-12-13-3-2 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |
| 3-13-14-4-3 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |
| 4-14-15-5-4 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |

4.池外土侧压力

壁板上端:: 0.00 kN/m2

壁板下端:: 22.20 kN/m2

5.顶板活载

采用活荷载

顶板活载: 3.00 kN/m2

6.池外水压力

顶板: 0.00 kN/m2

壁板上端:: 0.00 kN/m2

壁板下端:: 0.00 kN/m2

底板: 0.00 kN/m2

7.堆积荷载引起侧压力

壁板上端:: 3.33 kN/m2

壁板下端:: 3.33 kN/m2

8.水平地震作用

顶板的自重惯性力: 0.13 kN/m2

壁板

| 壁板编号 | 自重惯性力(kN/m2) | 池内动水压力(kN/m2) |  | 池外动土压力(kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左侧 | 右侧 |  |
| 2-1 | 0.16 | 0.33 | - | 0.64 |
| 3-2 | 0.16 | 0.33 | - | 0.64 |
| 4-3 | 0.16 | 0.33 | - | 0.64 |
| 5-4 | 0.16 | 0.33 | - | 0.64 |
| 1-6 | 0.16 | 0.20 | - | 0.64 |
| 7-2 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | - |
| 8-3 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | - |
| 9-4 | 0.16 | 0.27 | 0.20 | - |
| 10-5 | 0.16 | 0.20 | - | 0.64 |
| 6-11 | 0.16 | 0.20 | - | 0.64 |
| 12-7 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | - |
| 13-8 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | - |
| 14-9 | 0.16 | 0.27 | 0.20 | - |
| 15-10 | 0.16 | 0.20 | - | 0.64 |
| 11-12 | 0.16 | 0.33 | - | 0.64 |
| 12-13 | 0.16 | 0.33 | - | 0.64 |
| 13-14 | 0.16 | 0.33 | - | 0.64 |
| 14-15 | 0.16 | 0.33 | - | 0.64 |

9.基本组合系数

| 组合号 | 永久作用 |  |  |  | 可变作用 |  |  |  | 地震作用 |  |  | 附加荷载 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构自重 | 池内水压力 | 覆土竖向土压力 | 土侧压力 | 顶板活载 | 地面堆载 | 池外水压力 | 温(湿)度作用 | x方向 | y方向 | z方向 | 附加恒载 | 附加活载 |
| 1 | 1.20 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 1.20 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 6 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 8 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 9 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 10 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 11 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 13 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 14 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 15 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 16 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 17 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 18 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 19 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 20 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 21 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 22 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 23 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 24 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 25 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 26 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 27 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 28 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 29 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 30 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 31 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 32 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 33 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 34 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 35 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 36 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 37 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 38 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 39 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 40 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 41 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 42 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 43 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 44 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 45 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 46 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 47 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 48 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 49 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 51 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 52 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 53 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 54 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 58 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 59 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 66 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 68 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 69 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 70 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 71 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 72 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 73 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 74 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 75 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 76 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 77 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 78 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 79 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 80 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 81 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 82 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 97 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 98 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 99 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 100 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 101 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 102 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 103 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 104 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 105 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 106 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 107 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 108 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 109 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 110 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 111 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 112 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 113 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 114 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 115 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 116 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 117 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 118 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 119 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 120 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 121 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 122 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 123 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 124 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 125 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 126 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 127 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 128 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 129 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 130 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 131 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 132 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 133 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 134 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 135 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 136 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 137 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 138 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 139 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 140 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 141 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 142 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 143 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 144 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 145 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 146 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 147 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 148 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 149 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 150 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 151 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 152 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |

10.标准组合系数

| 组合号 | 永久作用 |  |  |  | 可变作用 |  |  |  | 地震作用 |  |  | 附加荷载 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构自重 | 池内水压力 | 覆土竖向土压力 | 土侧压力 | 顶板活载 | 地面堆载 | 池外水压力 | 温(湿)度作用 | x方向 | y方向 | z方向 | 附加恒载 | 附加活载 |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 |

11.准永久值组合系数

| 组合号 | 永久作用 |  |  |  | 可变作用 |  |  |  | 地震作用 |  |  | 附加荷载 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构自重 | 池内水压力 | 覆土竖向土压力 | 土侧压力 | 顶板活载 | 地面堆载 | 池外水压力 | 温(湿)度作用 | x方向 | y方向 | z方向 | 附加恒载 | 附加活载 |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

四、地基承载力及沉降计算

fa = 100.0 kPa

faE = 100.0 kPa

基底控制压力:

pk = (1391.07 + 1458.09 + 945.35 + 95.44) / 43.47 = 89 kPa < fa = 100 kPa	满足要求

pk = (1391.07 + 1458.09 + 945.35 + 0.5 × 95.44) / 43.47 = 88 kPa < faE = 100 kPa	满足要求

pkmax = (1391.07 + 1458.09 + 945.35 + 0.5 × 95.44) / 43.47 + 119.62 / 34.06 = 92 kPa < 1.2faE = 120 kPa	满足要求

pkmin = (1391.07 + 1458.09 + 945.35 + 0.5 × 95.44) / 43.47 - 119.62 / 34.06 = 85 kPa > 0	满足要求

水池沉降值: 12.8 mm

五、抗浮验算

地面水池或地下水位低于底板，不需要进行抗浮验算

六、各板内力及配筋计算

注：敞口时没顶板，顶板和底板的跨中X和Y均指整体坐标系下的方向；对于中间壁板不分内侧和外侧，取两侧结果最大值作为最终配筋方案，按两侧对称配置，此时池外侧表格用横杠表示。

单位：M(kN·m)，N(kN), 计算面积(mm2/m), 实配面积(mm2/m)

| 位置 |  | 水池内侧 |  |  |  |  |  | 水池外侧 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内力基本组合 |  |  | 计算面积 | 选配钢筋 | 实配面积 | 内力基本组合 |  |  | 计算面积 | 选配钢筋 | 实配面积 |
|  |  | M | N | 组合 |  |  |  | M | N | 组合 |  |  |  |
| 顶板2-12-13-3-2 | 2-12边 | -7.5 | 91.8 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 | -7.5 | 91.8 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 12-13边 | -12.5 | -17.2 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 | -12.5 | -17.2 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 13-3边 | -17.2 | -19.2 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 | -17.2 | -19.2 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 3-2边 | -11.3 | -30.3 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 | -11.3 | -30.3 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中x方向 | 12.1 | -7.9 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 | 12.1 | -7.9 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中y方向 | 8.9 | -8.4 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 | 8.9 | -8.4 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 |
| 顶板3-13-14-4-3 | 3-13边 | -16.3 | -18.3 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -16.3 | -18.3 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 13-14边 | -11.7 | -43.2 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 | -11.7 | -43.2 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 14-4边 | -16.8 | -14.4 | 43 | 400 | D10 @180 | 436 | -16.8 | -14.4 | 43 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 4-3边 | -12.5 | -39.1 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 | -12.5 | -39.1 | 21 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中x方向 | 11.5 | -10.2 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 | 11.5 | -10.2 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中y方向 | -11.7 | -13.6 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -11.7 | -13.6 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
| 顶板4-9-10-5-4 | 4-9边 | -8.9 | -7.3 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -8.9 | -7.3 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 9-10边 | 0.2 | 1.2 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 | 0.2 | 1.2 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 10-5边 | 4.7 | 17.3 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | 4.7 | 17.3 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 5-4边 | -2.3 | -6.3 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -2.3 | -6.3 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中x方向 | 5.3 | -0.7 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | 5.3 | -0.7 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中y方向 | 3.9 | -4.6 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 | 3.9 | -4.6 | 33 | 400 | D10 @180 | 436 |
| 顶板9-14-15-10-9 | 9-14边 | -1.4 | -0.1 | 43 | 400 | D10 @180 | 436 | -1.4 | -0.1 | 43 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 14-15边 | 0.4 | 0.1 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 | 0.4 | 0.1 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 15-10边 | -0.7 | 0.7 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 | -0.7 | 0.7 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 10-9边 | 3.5 | -0.3 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 | 3.5 | -0.3 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中x方向 | 1.7 | 3.8 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 | 1.7 | 3.8 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中y方向 | 1.0 | 10.2 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 | 1.0 | 10.2 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 |
| 底板1-11-12-2-1 | 1-11边 | -20.7 | 70.0 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | -20.7 | 70.0 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 11-12边 | 2.4 | 4.8 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 2.4 | 4.8 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 12-2边 | 24.2 | -43.6 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 | 24.2 | -43.6 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 2-1边 | 2.2 | 5.2 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 2.2 | 5.2 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中x方向 | -13.5 | 60.3 | 1 | 700 | D12 @150 | 754 | -13.5 | 60.3 | 1 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中y方向 | -3.5 | 28.3 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | -3.5 | 28.3 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
| 底板2-12-13-3-2 | 2-12边 | 29.0 | -33.7 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 | 29.0 | -33.7 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 12-13边 | 20.4 | -45.4 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 | 20.4 | -45.4 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 13-3边 | 38.3 | -39.5 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 | 38.3 | -39.5 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 3-2边 | 18.4 | -44.0 | 44 | 700 | D12 @150 | 754 | 18.4 | -44.0 | 44 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中x方向 | -21.0 | -36.5 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 | -21.0 | -36.5 | 42 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中y方向 | -10.1 | 39.9 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | -10.1 | 39.9 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
| 底板3-13-14-4-3 | 3-13边 | 39.7 | -43.9 | 44 | 700 | D12 @150 | 754 | 39.7 | -43.9 | 44 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 13-14边 | 21.4 | -48.4 | 43 | 700 | D12 @150 | 754 | 21.4 | -48.4 | 43 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 14-4边 | 35.2 | -40.9 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 | 35.2 | -40.9 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 4-3边 | 19.1 | -46.2 | 44 | 700 | D12 @150 | 754 | 19.1 | -46.2 | 44 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中x方向 | -23.1 | -41.2 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 | -23.1 | -41.2 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中y方向 | -9.6 | 42.1 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | -9.6 | 42.1 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
| 底板4-14-15-5-4 | 4-14边 | 22.2 | -38.7 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 | 22.2 | -38.7 | 41 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 14-15边 | 1.0 | 17.5 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 1.0 | 17.5 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 15-5边 | -14.8 | 65.8 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | -14.8 | 65.8 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 5-4边 | 1.2 | 16.8 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 | 1.2 | 16.8 | 2 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中x方向 | -8.5 | 56.6 | 1 | 700 | D12 @150 | 754 | -8.5 | 56.6 | 1 | 700 | D12 @150 | 754 |
|  | 跨中y方向 | -13.7 | -19.9 | 43 | 700 | D12 @150 | 754 | -13.7 | -19.9 | 43 | 700 | D12 @150 | 754 |
| 壁板2-1 | 2边 | -6.0 | 38.3 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -6.0 | 38.3 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 1边 | -14.9 | 39.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -14.9 | 39.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 2.1 | -22.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 2.1 | -22.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | -0.3 | 3.0 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -0.3 | 3.0 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | -5.8 | 38.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -5.8 | 38.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | -1.6 | -1.9 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -1.6 | -1.9 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板3-2 | 3边 | -14.9 | 33.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -14.9 | 33.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 2边 | -14.6 | 31.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -14.6 | 31.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 9.7 | -70.3 | 44 | 500 | D12 @200 | 565 | 9.7 | -70.3 | 44 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 7.9 | -38.8 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 | 7.9 | -38.8 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 9.0 | 25.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 9.0 | 25.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 6.3 | -17.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 6.3 | -17.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板4-3 | 4边 | -14.5 | 27.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -14.5 | 27.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 3边 | -14.8 | 31.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -14.8 | 31.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 9.8 | -84.7 | 44 | 500 | D12 @200 | 565 | 9.8 | -84.7 | 44 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 8.5 | -39.1 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 | 8.5 | -39.1 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 8.7 | 24.1 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 8.7 | 24.1 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 5.6 | 0.4 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | 5.6 | 0.4 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板5-4 | 5边 | -11.0 | 37.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -11.0 | 37.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 4边 | -6.9 | 35.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -6.9 | 35.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 2.5 | -47.0 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 | 2.5 | -47.0 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 2.7 | -30.6 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 | 2.7 | -30.6 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 4.2 | 29.8 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.2 | 29.8 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 4.0 | -19.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.0 | -19.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板1-11 | 1边 | -14.9 | 25.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -14.9 | 25.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 11边 | -15.9 | 25.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -15.9 | 25.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | -12.3 | 14.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -12.3 | 14.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | -0.9 | -4.8 | 31 | 500 | D12 @200 | 565 | -0.9 | -4.8 | 31 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 12.1 | 19.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 12.1 | 19.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 7.0 | 10.2 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | 7.0 | 10.2 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板12-2 | 12边 | -18.3 | 33.1 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2边 | -17.8 | 31.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | 16.9 | -84.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | 13.7 | -54.1 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | 9.6 | 29.1 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -8.9 | -41.9 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
| 壁板13-3 | 13边 | 17.1 | 37.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3边 | 16.3 | 38.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | -15.4 | -73.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -4.6 | -21.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -9.0 | 35.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | 8.1 | -44.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
| 壁板14-4 | 14边 | 17.2 | 34.2 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 4边 | 16.7 | 33.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | -16.1 | -86.2 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -8.2 | -93.7 | 42 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -9.1 | 32.2 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | 8.6 | -50.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
| 壁板15-5 | 15边 | -14.4 | 30.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -14.4 | 30.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 5边 | -13.5 | 29.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -13.5 | 29.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | -11.2 | 2.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -11.2 | 2.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 5.6 | -41.6 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 | 5.6 | -41.6 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 9.9 | 30.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 9.9 | 30.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 7.7 | 0.8 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | 7.7 | 0.8 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板11-12 | 11边 | -14.8 | 38.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -14.8 | 38.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 12边 | -6.0 | 38.4 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -6.0 | 38.4 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 2.2 | -20.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 2.2 | -20.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | -0.3 | 3.6 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -0.3 | 3.6 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | -5.8 | 38.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -5.8 | 38.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | -1.6 | -1.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -1.6 | -1.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板12-13 | 12边 | -13.6 | 31.1 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -13.6 | 31.1 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 13边 | -16.0 | 33.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -16.0 | 33.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 9.6 | -67.2 | 43 | 500 | D12 @200 | 565 | 9.6 | -67.2 | 43 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 9.6 | -42.6 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 | 9.6 | -42.6 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 8.9 | 26.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 8.9 | 26.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 6.4 | -16.1 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 6.4 | -16.1 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板13-14 | 13边 | -15.8 | 31.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -15.8 | 31.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 14边 | -13.5 | 27.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -13.5 | 27.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 9.8 | -81.1 | 43 | 500 | D12 @200 | 565 | 9.8 | -81.1 | 43 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 8.3 | -40.4 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 | 8.3 | -40.4 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 8.8 | 25.2 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 8.8 | 25.2 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 5.6 | 0.2 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | 5.6 | 0.2 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板14-15 | 14边 | -6.9 | 35.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -6.9 | 35.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 15边 | -11.0 | 36.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -11.0 | 36.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 2.7 | -40.8 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 | 2.7 | -40.8 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 0.6 | -5.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 0.6 | -5.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 4.3 | 29.2 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.3 | 29.2 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 4.0 | -17.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.0 | -17.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |

七、抗裂度验算

| 位置 |  | 水池内侧 |  |  |  | 水池外侧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内力标准组合 |  |  | 边缘应力(MPa) | 内力标准组合 |  |  | 边缘应力(MPa) |
|  |  | Mk(kN·m/m) | Nk(kN/m) | 组合 |  | Mk(kN·m/m) | Nk(kN/m) | 组合 |  |
| 顶板2-12-13-3-2 | 2-12边 | 0.79 | 15.38 | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
|  | 12-13边 | - | - | - | - | -0.31 | 21.31 | 1 | 0.13 |
|  | 13-3边 | - | - | - | - | -0.75 | 14.06 | 1 | 0.13 |
|  | 3-2边 | 0.33 | 25.84 | 1 | 0.15 | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | 0.12 | 38.30 | 1 | 0.20 | -0.05 | 22.21 | 1 | 0.11 |
|  | 跨中y方向 | 0.39 | 26.33 | 1 | 0.16 | -0.20 | 31.53 | 1 | 0.17 |
| 顶板3-13-14-4-3 | 3-13边 | - | - | - | - | -0.02 | 11.76 | 1 | 0.06 |
|  | 13-14边 | 0.26 | 27.93 | 1 | 0.16 | -0.00 | 25.95 | 1 | 0.13 |
|  | 14-4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4-3边 | 0.41 | 9.94 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | 0.12 | 29.79 | 1 | 0.16 | -0.18 | 21.65 | 1 | 0.12 |
|  | 跨中y方向 | 0.31 | 28.02 | 1 | 0.16 | -0.76 | 17.44 | 1 | 0.15 |
| 顶板4-9-10-5-4 | 4-9边 | 0.33 | 15.50 | 1 | 0.10 | -0.22 | 6.56 | 1 | 0.05 |
|  | 9-10边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10-5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5-4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | 0.21 | 4.81 | 1 | 0.04 | - | - | - | - |
| 顶板9-14-15-10-9 | 9-14边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14-15边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15-10边 | - | - | - | - | -0.08 | 1.66 | 1 | 0.01 |
|  | 10-9边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | - | - | - | - | -0.06 | 15.75 | 1 | 0.08 |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | -0.18 | 12.15 | 1 | 0.07 |
| 底板1-11-12-2-1 | 1-11边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11-12边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12-2边 | -0.69 | 48.73 | 1 | 0.15 | 0.79 | 50.74 | 1 | 0.16 |
|  | 2-1边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 底板2-12-13-3-2 | 2-12边 | -2.08 | 35.40 | 1 | 0.15 | - | - | - | - |
|  | 12-13边 | -3.91 | 33.93 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
|  | 13-3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3-2边 | -4.41 | 33.22 | 1 | 0.21 | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | -5.10 | 38.64 | 1 | 0.24 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 底板3-13-14-4-3 | 3-13边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13-14边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14-4边 | -0.75 | 38.36 | 1 | 0.13 | 0.60 | 40.09 | 1 | 0.13 |
|  | 4-3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | -1.64 | 43.33 | 1 | 0.16 | 0.33 | 37.55 | 1 | 0.11 |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | 0.11 | 19.87 | 1 | 0.06 |
| 底板4-14-15-5-4 | 4-14边 | - | - | - | - | 3.43 | 42.66 | 1 | 0.21 |
|  | 14-15边 | - | - | - | - | 1.19 | 13.11 | 1 | 0.07 |
|  | 15-5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5-4边 | - | - | - | - | 1.33 | 12.55 | 1 | 0.07 |
|  | 跨中x方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板2-1 | 2边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | 0.05 | 1.54 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板3-2 | 3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.17 | 5.89 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.10 | 11.93 | 1 | 0.05 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板4-3 | 4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.28 | 3.69 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.10 | 6.14 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | 0.25 | 3.51 | 1 | 0.03 |
| 壁板5-4 | 5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.06 | 18.37 | 1 | 0.07 | 1.04 | 28.74 | 1 | 0.17 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板1-11 | 1边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 11边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.12 | 19.15 | 1 | 0.08 | 1.58 | 21.71 | 1 | 0.17 |
|  | 跨中竖直 | -0.01 | 0.72 | 1 | 0.00 | - | - | - | - |
| 壁板12-2 | 12边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -1.66 | 31.83 | 1 | 0.21 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板13-3 | 13边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.02 | 51.12 | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板14-4 | 14边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板15-5 | 15边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.18 | 10.86 | 1 | 0.05 | 1.48 | 26.45 | 1 | 0.18 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板11-12 | 11边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.20 | 2.78 | 1 | 0.02 | 0.05 | 1.49 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板12-13 | 12边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 13边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.22 | 3.35 | 1 | 0.02 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.20 | 27.35 | 1 | 0.12 | 0.12 | 29.69 | 1 | 0.12 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板13-14 | 13边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 14边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.20 | 5.22 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.27 | 22.16 | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板14-15 | 14边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.18 | 18.32 | 1 | 0.08 | 1.02 | 28.77 | 1 | 0.17 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |

八、裂缝宽度计算

| 位置 |  | 水池内侧 |  |  |  | 水池外侧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内力准永久组合值 |  |  | 裂缝宽度(mm) | 内力准永久组合值 |  |  | 裂缝宽度(mm) |
|  |  | Mq(kN·m/m) | Nq(kN/m) | 组合 |  | Mq(kN·m/m) | Nq(kN/m) | 组合 |  |
| 顶板2-12-13-3-2 | 2-12边 | 0.86 | 14.01 | 1 | 0.03 | -6.34 | 54.45 | 3 | 0.16 |
|  | 12-13边 | 0.67 | 7.67 | 1 | 0.02 | -8.93 | -11.87 | 4 | 0.12 |
|  | 13-3边 | - | - | - | - | -12.10 | -7.82 | 3 | 0.16 |
|  | 3-2边 | 0.97 | 7.77 | 1 | 0.02 | -8.06 | -20.03 | 4 | 0.10 |
|  | 跨中x方向 | 8.71 | -5.49 | 3 | 0.12 | -6.48 | -7.79 | 3 | 0.08 |
|  | 跨中y方向 | 6.34 | -5.68 | 3 | 0.08 | -5.90 | -17.69 | 4 | 0.07 |
| 顶板3-13-14-4-3 | 3-13边 | - | - | - | - | -11.35 | -9.22 | 3 | 0.15 |
|  | 13-14边 | 0.82 | 9.12 | 1 | 0.02 | -8.36 | -30.23 | 4 | 0.10 |
|  | 14-4边 | 0.43 | 2.81 | 1 | 0.01 | -11.61 | -14.46 | 3 | 0.15 |
|  | 4-3边 | 0.77 | 3.91 | 1 | 0.02 | -6.86 | 11.48 | 3 | 0.11 |
|  | 跨中x方向 | 8.24 | -8.29 | 3 | 0.11 | -6.25 | -7.95 | 3 | 0.08 |
|  | 跨中y方向 | 5.09 | -13.21 | 4 | 0.06 | -7.55 | -8.56 | 3 | 0.10 |
| 顶板4-9-10-5-4 | 4-9边 | - | - | - | - | -5.65 | -1.07 | 3 | 0.08 |
|  | 9-10边 | 0.16 | 0.96 | 1 | 0.00 | - | - | - | - |
|  | 10-5边 | 3.68 | 13.57 | 1 | 0.07 | -4.94 | -12.26 | 4 | 0.06 |
|  | 5-4边 | 0.36 | 1.85 | 1 | 0.01 | -1.36 | -1.33 | 1 | 0.02 |
|  | 跨中x方向 | 2.16 | 13.69 | 1 | 0.05 | -1.48 | -1.40 | 1 | 0.02 |
|  | 跨中y方向 | 2.76 | -3.37 | 3 | 0.04 | -0.87 | 3.18 | 1 | 0.02 |
| 顶板9-14-15-10-9 | 9-14边 | - | - | - | - | -0.93 | 0.08 | 3 | 0.01 |
|  | 14-15边 | 0.29 | 0.05 | 1 | 0.00 | -0.35 | -0.51 | 1 | 0.00 |
|  | 15-10边 | 0.46 | -5.85 | 1 | 0.00 | -0.45 | -2.49 | 4 | 0.00 |
|  | 10-9边 | 1.27 | 5.52 | 1 | 0.03 | -0.25 | 0.20 | 1 | 0.00 |
|  | 跨中x方向 | 1.38 | 3.02 | 1 | 0.02 | -0.61 | 6.11 | 1 | 0.02 |
|  | 跨中y方向 | 0.80 | 8.15 | 1 | 0.02 | -0.89 | 3.36 | 1 | 0.02 |
| 底板1-11-12-2-1 | 1-11边 | -16.05 | 55.26 | 1 | 0.12 | 13.69 | -34.80 | 4 | 0.05 |
|  | 11-12边 | - | - | - | - | 2.65 | -1.47 | 1 | 0.01 |
|  | 12-2边 | - | - | - | - | 16.30 | -4.13 | 1 | 0.08 |
|  | 2-1边 | - | - | - | - | 1.92 | 3.49 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中x方向 | -10.05 | 51.37 | 1 | 0.09 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -3.02 | 21.64 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
| 底板2-12-13-3-2 | 2-12边 | - | - | - | - | 20.84 | -3.43 | 1 | 0.10 |
|  | 12-13边 | -4.96 | 33.39 | 1 | 0.05 | 15.22 | -34.42 | 4 | 0.06 |
|  | 13-3边 | - | - | - | - | 23.18 | -14.70 | 1 | 0.11 |
|  | 3-2边 | -4.77 | 32.75 | 1 | 0.05 | 13.69 | -33.33 | 4 | 0.05 |
|  | 跨中x方向 | -12.86 | -10.51 | 1 | 0.06 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -8.93 | 29.92 | 1 | 0.06 | - | - | - | - |
| 底板3-13-14-4-3 | 3-13边 | - | - | - | - | 23.98 | -18.33 | 1 | 0.11 |
|  | 13-14边 | -5.96 | 36.52 | 1 | 0.06 | 15.23 | -34.47 | 4 | 0.06 |
|  | 14-4边 | - | - | - | - | 23.17 | -12.49 | 1 | 0.11 |
|  | 4-3边 | -5.47 | 35.72 | 1 | 0.05 | 13.68 | -33.27 | 4 | 0.05 |
|  | 跨中x方向 | -13.52 | -15.28 | 1 | 0.06 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -8.55 | 31.74 | 1 | 0.06 | - | - | - | - |
| 底板4-14-15-5-4 | 4-14边 | - | - | - | - | 9.32 | 40.37 | 1 | 0.08 |
|  | 14-15边 | - | - | - | - | 3.43 | -14.27 | 3 | 0.01 |
|  | 15-5边 | -11.53 | 51.61 | 1 | 0.09 | 10.09 | -34.37 | 4 | 0.03 |
|  | 5-4边 | - | - | - | - | 3.35 | -13.96 | 3 | 0.01 |
|  | 跨中x方向 | -9.52 | 40.96 | 1 | 0.07 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -5.83 | 14.61 | 1 | 0.04 | - | - | - | - |
| 壁板2-1 | 2边 | -4.72 | 30.11 | 1 | 0.07 | 2.46 | -19.78 | 4 | 0.01 |
|  | 1边 | -11.74 | 30.68 | 1 | 0.14 | 7.75 | -20.94 | 4 | 0.06 |
|  | 下边 | - | - | - | - | 1.64 | -18.00 | 1 | 0.00 |
|  | 上边 | -0.22 | 2.29 | 1 | 0.00 | 0.33 | -2.00 | 4 | 0.00 |
|  | 跨中水平 | -4.60 | 30.37 | 1 | 0.07 | 3.18 | -17.51 | 4 | 0.02 |
|  | 跨中竖直 | -1.22 | -3.08 | 1 | 0.01 | 0.71 | -10.17 | 4 | 0.00 |
| 壁板3-2 | 3边 | -11.77 | 26.56 | 1 | 0.13 | 5.64 | -13.84 | 4 | 0.04 |
|  | 2边 | -11.49 | 24.71 | 1 | 0.13 | 3.54 | 14.56 | 1 | 0.05 |
|  | 下边 | -2.95 | -13.71 | 1 | 0.02 | 7.21 | -54.03 | 4 | 0.03 |
|  | 上边 | -0.73 | -2.20 | 1 | 0.01 | 5.70 | -28.11 | 4 | 0.04 |
|  | 跨中水平 | -4.05 | -15.64 | 4 | 0.03 | 7.14 | 20.28 | 1 | 0.09 |
|  | 跨中竖直 | -2.75 | -36.17 | 4 | 0.00 | 5.02 | -14.84 | 1 | 0.04 |
| 壁板4-3 | 4边 | -11.42 | 21.72 | 1 | 0.13 | 2.42 | 7.84 | 1 | 0.03 |
|  | 3边 | -11.65 | 24.65 | 1 | 0.13 | 5.53 | -13.94 | 4 | 0.04 |
|  | 下边 | -3.13 | -2.30 | 1 | 0.03 | 7.15 | -56.25 | 4 | 0.03 |
|  | 上边 | -0.78 | -3.23 | 1 | 0.01 | 6.10 | -28.34 | 4 | 0.04 |
|  | 跨中水平 | -3.85 | -16.54 | 4 | 0.03 | 6.89 | 18.77 | 1 | 0.08 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | 4.98 | -14.06 | 1 | 0.04 |
| 壁板5-4 | 5边 | -8.68 | 29.31 | 1 | 0.11 | 5.21 | -22.22 | 4 | 0.03 |
|  | 4边 | -5.40 | 28.14 | 1 | 0.08 | 2.69 | -18.71 | 4 | 0.01 |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.27 | -2.40 | 1 | 0.00 | 1.68 | -10.65 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中水平 | -2.21 | -17.85 | 4 | 0.01 | 3.32 | 23.13 | 1 | 0.05 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | 3.15 | -16.17 | 1 | 0.02 |
| 壁板1-11 | 1边 | -11.77 | 20.08 | 1 | 0.13 | 7.81 | -12.67 | 4 | 0.06 |
|  | 11边 | -12.52 | 20.04 | 1 | 0.13 | 8.38 | -12.84 | 4 | 0.07 |
|  | 下边 | -9.54 | 8.42 | 1 | 0.10 | 7.82 | -32.76 | 4 | 0.05 |
|  | 上边 | -0.50 | -2.26 | 1 | 0.00 | 0.42 | -3.19 | 1 | 0.00 |
|  | 跨中水平 | -6.48 | -11.50 | 4 | 0.05 | 9.54 | 15.63 | 1 | 0.10 |
|  | 跨中竖直 | -4.23 | -16.87 | 4 | 0.03 | 6.43 | -1.67 | 1 | 0.06 |
| 壁板12-2 | 12边 | -14.45 | 26.10 | 1 | 0.16 | - | - | - | - |
|  | 2边 | -14.02 | 25.19 | 1 | 0.15 | - | - | - | - |
|  | 下边 | -9.89 | -49.24 | 1 | 0.06 | - | - | - | - |
|  | 上边 | -1.62 | -9.48 | 1 | 0.01 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -7.40 | 5.83 | 1 | 0.07 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -7.01 | -38.79 | 1 | 0.04 | - | - | - | - |
| 壁板13-3 | 13边 | -13.24 | 29.08 | 1 | 0.15 | - | - | - | - |
|  | 3边 | -12.64 | 29.88 | 1 | 0.15 | - | - | - | - |
|  | 下边 | -12.14 | -61.38 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
|  | 上边 | -3.61 | -21.18 | 1 | 0.02 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -7.06 | 28.15 | 1 | 0.09 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -6.32 | -40.02 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
| 壁板14-4 | 14边 | -10.89 | 14.76 | 1 | 0.11 | - | - | - | - |
|  | 4边 | -10.53 | 14.76 | 1 | 0.11 | - | - | - | - |
|  | 下边 | -12.71 | -70.97 | 1 | 0.07 | - | - | - | - |
|  | 上边 | -4.35 | -19.90 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -7.21 | 25.37 | 1 | 0.09 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -6.23 | -30.56 | 1 | 0.04 | - | - | - | - |
| 壁板15-5 | 15边 | -11.33 | 23.60 | 1 | 0.13 | 7.12 | -15.15 | 4 | 0.06 |
|  | 5边 | -10.63 | 23.19 | 1 | 0.12 | 6.55 | -15.01 | 4 | 0.05 |
|  | 下边 | -8.65 | -3.84 | 1 | 0.08 | 7.75 | -56.39 | 4 | 0.04 |
|  | 上边 | -3.25 | -3.36 | 1 | 0.03 | 4.00 | -30.39 | 4 | 0.02 |
|  | 跨中水平 | -4.93 | -11.55 | 4 | 0.04 | 7.83 | 24.19 | 1 | 0.10 |
|  | 跨中竖直 | -4.76 | -38.34 | 4 | 0.02 | 7.23 | -4.42 | 1 | 0.06 |
| 壁板11-12 | 11边 | -11.66 | 30.40 | 1 | 0.14 | 7.76 | -20.80 | 4 | 0.06 |
|  | 12边 | -4.68 | 30.21 | 1 | 0.07 | 2.46 | -19.69 | 4 | 0.01 |
|  | 下边 | - | - | - | - | 1.73 | -16.69 | 1 | 0.01 |
|  | 上边 | -0.23 | 0.67 | 1 | 0.00 | 0.33 | -1.41 | 4 | 0.00 |
|  | 跨中水平 | -4.55 | 30.35 | 1 | 0.07 | 3.18 | -17.91 | 4 | 0.02 |
|  | 跨中竖直 | -1.23 | -2.85 | 1 | 0.01 | 0.73 | -9.82 | 4 | 0.00 |
| 壁板12-13 | 12边 | -10.74 | 24.59 | 1 | 0.12 | 3.07 | 15.00 | 1 | 0.04 |
|  | 13边 | -12.59 | 26.67 | 1 | 0.14 | 6.05 | -13.20 | 4 | 0.05 |
|  | 下边 | -2.72 | -13.42 | 1 | 0.02 | 7.20 | -51.27 | 4 | 0.04 |
|  | 上边 | -0.88 | 0.10 | 1 | 0.01 | 6.91 | -30.85 | 4 | 0.05 |
|  | 跨中水平 | -3.98 | -15.49 | 4 | 0.03 | 7.06 | 20.64 | 1 | 0.09 |
|  | 跨中竖直 | -2.57 | -33.73 | 4 | 0.00 | 5.09 | -13.93 | 1 | 0.04 |
| 壁板13-14 | 13边 | -12.44 | 24.87 | 1 | 0.14 | 6.01 | -13.19 | 4 | 0.05 |
|  | 14边 | -10.61 | 21.71 | 1 | 0.12 | 2.33 | 10.09 | 1 | 0.03 |
|  | 下边 | -2.96 | -1.90 | 1 | 0.03 | 7.15 | -53.36 | 4 | 0.03 |
|  | 上边 | -1.08 | -2.89 | 1 | 0.01 | 5.99 | -29.32 | 4 | 0.04 |
|  | 跨中水平 | -3.87 | -16.27 | 4 | 0.03 | 6.64 | 22.39 | 1 | 0.08 |
|  | 跨中竖直 | -2.50 | -33.78 | 4 | 0.00 | 4.52 | -4.39 | 1 | 0.04 |
| 壁板14-15 | 14边 | -5.41 | 28.16 | 1 | 0.08 | 2.68 | -18.67 | 4 | 0.01 |
|  | 15边 | -8.65 | 29.05 | 1 | 0.11 | 5.21 | -21.95 | 4 | 0.04 |
|  | 下边 | - | - | - | - | 1.80 | -23.79 | 1 | 0.00 |
|  | 上边 | - | - | - | - | 0.44 | -4.76 | 1 | 0.00 |
|  | 跨中水平 | -2.22 | -17.11 | 4 | 0.01 | 3.35 | 22.71 | 1 | 0.05 |
|  | 跨中竖直 | -1.92 | -24.26 | 4 | 0.00 | 3.18 | -14.82 | 1 | 0.02 |

九、梁强度验算

梁编号为梁两端节点编号

| 梁编号 | 位置 | 控制内力 |  | 上部纵筋 | 下部纵筋 | 箍筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M(kN·m) | V(kN) |  |  |  |
| 9-10 (顶部) | 支座9 | 0.4(2) | 4.1(41) | 2D14 | 3D14 | 1A8@200 |
|  | 跨中 | 1.7(1) | 1.0(41) | 2D14 | 3D14 | 1A8@200 |
|  | 支座10 | 2.0(1) | -2.9(21) | 2D14 | 3D14 | 1A8@200 |