50方预处理池计算书

项目名称___________________________________

设    计_____________校    对_____________审核_____________

计算时间  2015年4月21日（星期二）16:41

一、设计依据

# 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069-2002

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB 50032-2003

# 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 CECS 138:2002

《给水排水工程结构设计手册》(第二版). 沈世杰主编. 中国建筑工业出版社，2007

《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

《土木工程特种结构》 马芹永主编. 高等教育出版社，2005.07

二、设计资料

1.总体信息

池外设计地面标高: 0.00

地下水位标高(m): : -10.00

水池类型: 	有盖水池	水池混凝土等级: C25

水池钢筋等级: HRB400

抗震设防烈度: 	6度(0.05g)	最大裂缝宽度限值: 0.20mm

底板外挑尺寸: 350mm

混凝土重度: 25.0kN/m3

2.荷载信息

顶板覆土厚度: 1.5

顶板活荷载: 2.0 kN/m2

雪荷载分区: III区

基本雪压: : 0.35 kN/m2

上人水池顶盖: 	是	池内水重度: 10.0 kN/m3

地面堆积荷载: 10.0 kN/m2

回填土重度: 18.0 kN/m3

回填土有效重度: 10.0 kN/m3

回填土内摩擦角: 30.00 °

3.水池主体信息

板位置中的编号为形成该板块的节点编号，节点编号图如下所示:

| 板位置 | 板厚(mm) | 池内侧保护层厚度 (mm) | 池外侧保护层厚度 (mm) | 底板顶或顶板底标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶板1-6-7-2-1 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 顶板2-7-8-3-2 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 顶板3-8-9-4-3 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 顶板4-9-10-5-4 | 200 | 35 | 35 | 0.000 |
| 底板1-6-7-2-1 | 350 | 35 | 40 | -3.700 |
| 底板2-7-8-3-2 | 350 | 35 | 40 | -3.700 |
| 底板3-8-9-4-3 | 350 | 35 | 40 | -3.700 |
| 底板4-9-10-5-4 | 350 | 35 | 40 | -3.700 |

| 壁板位置 | 顶部板厚 (mm) | 底部板厚 (mm) | 池内侧保护层厚度 (mm) | 池外侧保护层厚度 (mm) | 壁板顶标高 (m) | 壁板底标高 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 3-2 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 4-3 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 5-4 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 1-6 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 7-2 | 250 | 250 | 35 | - | 默认 | 默认 |
| 8-3 | 250 | 250 | 35 | - | 默认 | 默认 |
| 9-4 | 250 | 250 | 35 | - | 默认 | 默认 |
| 10-5 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 6-7 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 7-8 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 8-9 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |
| 9-10 | 250 | 250 | 35 | 35 | 默认 | 默认 |

4.土层信息

4.1 岩土性能参数表

| 层号 | 岩土名称 | 重度 (kN/m3) | 压缩模量 Es(MPa) | 承载力 fak(kPa) | 修正系数  b | 修正系数  d | 调整系数  a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 土层名称 | 25 | 15 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

4.2 勘探孔参数表

孔点参数

天然地面标高(m): 0.00

| 孔号 | 坐标(x,y) (m) |  |
| --- | --- | --- |
| ZK01 | 0.00 | 0.00 |

ZK01

| 层号 | 岩土名称 | 层厚 (m) | 层底埋深 (m) | 层底标高 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 土层名称 | 50.00 | 50.00 | -50.00 |

5.板配筋选项

壁板按对称配筋：是

底板顶板按对称配筋：是

按最大配筋点配筋：是

按平均内力值配筋：否

考虑池内水压最不利分布：是

忽略角点内力：是

壁板按轴线归并：是

按钢筋网配筋：否

验算抗裂度：是

验算裂缝：是

三、荷载计算

1.结构自重及覆土重

结构自重: 1019.19 kN

覆土重: 986.80 kN

2.池内水压

| 底板编号 | 最大水深(m) | 水压(kN/m2) |
| --- | --- | --- |
| 1-6-7-2-1 | 3.70 | 37.00 |
| 2-7-8-3-2 | 3.70 | 37.00 |
| 3-8-9-4-3 | 3.70 | 37.00 |
| 4-9-10-5-4 | 3.70 | 37.00 |

3.顶板覆土竖向土压力

| 顶板编号 | 顶板顶标高(m) | 覆土厚度(m) | 覆土竖向土压力(kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-6-7-2-1 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |
| 2-7-8-3-2 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |
| 3-8-9-4-3 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |
| 4-9-10-5-4 | 0.20 | 1.50 | 27.00 |

4.池外土侧压力

壁板上端:: 0.00 kN/m2

壁板下端:: 22.20 kN/m2

5.顶板活载

采用活荷载

顶板活载: 2.00 kN/m2

6.池外水压力

顶板: 0.00 kN/m2

壁板上端:: 0.00 kN/m2

壁板下端:: 0.00 kN/m2

底板: 0.00 kN/m2

7.堆积荷载引起侧压力

壁板上端:: 3.33 kN/m2

壁板下端:: 3.33 kN/m2

8.水平地震作用

顶板的自重惯性力: 0.13 kN/m2

壁板

| 壁板编号 | 自重惯性力(kN/m2) | 池内动水压力(kN/m2) | 池外动土压力(kN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左侧 | 右侧 |  |
| 2-1 | 0.16 | 0.30 | - | 0.64 |
| 3-2 | 0.16 | 0.30 | - | 0.64 |
| 4-3 | 0.16 | 0.30 | - | 0.64 |
| 5-4 | 0.16 | 0.30 | - | 0.64 |
| 1-6 | 0.16 | 0.20 | - | 0.64 |
| 7-2 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | - |
| 8-3 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | - |
| 9-4 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | - |
| 10-5 | 0.16 | 0.20 | - | 0.64 |
| 6-7 | 0.16 | 0.30 | - | 0.64 |
| 7-8 | 0.16 | 0.30 | - | 0.64 |
| 8-9 | 0.16 | 0.30 | - | 0.64 |
| 9-10 | 0.16 | 0.30 | - | 0.64 |

9.基本组合系数

| 组合号 | 永久作用 | 可变作用 | 地震作用 | 附加荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构自重 | 池内水压力 | 覆土竖向土压力 | 土侧压力 | 顶板活载 | 地面堆载 | 池外水压力 | 温(湿)度作用 | x方向 | y方向 | z方向 | 附加恒载 | 附加活载 |
| 1 | 1.20 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 1.20 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 6 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 8 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 9 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 10 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 11 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 13 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 14 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 15 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 16 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 17 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 18 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 19 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 20 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 21 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 22 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 23 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 24 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 25 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 26 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 27 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 28 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 29 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 30 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 31 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 32 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 0.00 | 1.40 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 33 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 34 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 35 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.40 |
| 36 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.40 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.40 |
| 37 | 1.20 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 38 | 1.00 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 39 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
| 40 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.26 |
| 41 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 42 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 43 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 44 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 45 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 46 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 47 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 48 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 49 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 51 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 52 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 53 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 54 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 58 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 59 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 66 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 68 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 69 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 70 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 71 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 72 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 73 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 74 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 75 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 76 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 77 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 78 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 79 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 80 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 81 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 82 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 97 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 98 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 99 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 100 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 101 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 102 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 103 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 104 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 105 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 106 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 107 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 108 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 109 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 110 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 111 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 112 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 113 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 114 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 115 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 116 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 117 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 118 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 119 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 120 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 121 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 122 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 123 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 124 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 125 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 126 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 127 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 128 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.20 | 0.60 |
| 129 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 130 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.20 | 0.60 |
| 131 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 132 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 133 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 134 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 135 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 136 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 137 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 138 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.20 | 0.60 |
| 139 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 140 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 141 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 142 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
| 143 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 144 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 1.00 | 0.50 |
| 145 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 146 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 147 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 148 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 149 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 150 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 151 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 152 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | -0.50 | 1.00 | 0.50 |

10.标准组合系数

| 组合号 | 永久作用 | 可变作用 | 地震作用 | 附加荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构自重 | 池内水压力 | 覆土竖向土压力 | 土侧压力 | 顶板活载 | 地面堆载 | 池外水压力 | 温(湿)度作用 | x方向 | y方向 | z方向 | 附加恒载 | 附加活载 |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 |

11.准永久值组合系数

| 组合号 | 永久作用 | 可变作用 | 地震作用 | 附加荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构自重 | 池内水压力 | 覆土竖向土压力 | 土侧压力 | 顶板活载 | 地面堆载 | 池外水压力 | 温(湿)度作用 | x方向 | y方向 | z方向 | 附加恒载 | 附加活载 |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

四、地基承载力及沉降计算

fa = 110.0 kPa

faE = 110.0 kPa

基底控制压力:

pk = (1019.19 + 986.80 + 532.80 + 39.81) / 28.35 = 91 kPa < fa = 110 kPa	满足要求

pk = (1019.19 + 986.80 + 532.80 + 0.5 × 39.81) / 28.35 = 90 kPa < faE = 110 kPa	满足要求

pkmax = (1019.19 + 986.80 + 532.80 + 0.5 × 39.81) / 28.35 + 92.15 / 19.84 = 95 kPa < 1.2faE = 132 kPa	满足要求

pkmin = (1019.19 + 986.80 + 532.80 + 0.5 × 39.81) / 28.35 - 92.15 / 19.84 = 86 kPa > 0	满足要求

水池沉降值: 10.8 mm

五、抗浮验算

地面水池或地下水位低于底板，不需要进行抗浮验算

六、各板内力及配筋计算

注：敞口时没顶板，顶板和底板的跨中X和Y均指整体坐标系下的方向；对于中间壁板不分内侧和外侧，取两侧结果最大值作为最终配筋方案，按两侧对称配置，此时池外侧表格用横杠表示。

单位：M(kN·m)，N(kN), 计算面积(mm2/m), 实配面积(mm2/m)

| 位置 | 水池内侧 | 水池外侧 |
| --- | --- | --- |
|  | 内力基本组合 | 计算面积 | 选配钢筋 | 实配面积 | 内力基本组合 | 计算面积 | 选配钢筋 | 实配面积 |
|  | M | N | 组合 |  |  |  | M | N | 组合 |  |  |  |
| 顶板2-7-8-3-2 | 2-7边 | -7.6 | -18.6 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -7.6 | -18.6 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 7-8边 | -4.7 | -19.0 | 43 | 400 | D10 @180 | 436 | -4.7 | -19.0 | 43 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 8-3边 | -10.0 | -11.3 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 | -10.0 | -11.3 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 3-2边 | 1.0 | 7.9 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | 1.0 | 7.9 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中x方向 | 6.8 | 7.6 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 | 6.8 | 7.6 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中y方向 | -4.1 | -1.9 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 | -4.1 | -1.9 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
| 顶板3-8-9-4-3 | 3-8边 | -10.4 | -10.8 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -10.4 | -10.8 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 8-9边 | 0.9 | 8.5 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | 0.9 | 8.5 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 9-4边 | -13.5 | -9.8 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -13.5 | -9.8 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 4-3边 | -4.7 | -12.9 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 | -4.7 | -12.9 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中x方向 | -6.7 | -11.6 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -6.7 | -11.6 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中y方向 | -4.1 | -9.9 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -4.1 | -9.9 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
| 顶板4-9-10-5-4 | 4-9边 | -6.4 | -14.9 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -6.4 | -14.9 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 9-10边 | -0.8 | -1.2 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -0.8 | -1.2 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 10-5边 | 3.6 | 10.6 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 | 3.6 | 10.6 | 2 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 5-4边 | -2.0 | -6.4 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 | -2.0 | -6.4 | 41 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中x方向 | 2.6 | 19.7 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 | 2.6 | 19.7 | 1 | 400 | D10 @180 | 436 |
|  | 跨中y方向 | 3.0 | -4.3 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 | 3.0 | -4.3 | 42 | 400 | D10 @180 | 436 |
| 底板1-6-7-2-1 | 1-6边 | -15.1 | 61.5 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 | -15.1 | 61.5 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 6-7边 | 3.6 | -10.1 | 42 | 700 | D14 @200 | 770 | 3.6 | -10.1 | 42 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 7-2边 | 6.2 | 50.2 | 1 | 700 | D14 @200 | 770 | 6.2 | 50.2 | 1 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 2-1边 | 3.6 | -10.2 | 42 | 700 | D14 @200 | 770 | 3.6 | -10.2 | 42 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 跨中x方向 | -13.0 | 57.1 | 1 | 700 | D14 @200 | 770 | -13.0 | 57.1 | 1 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 跨中y方向 | -3.5 | 20.9 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 | -3.5 | 20.9 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 |
| 底板2-7-8-3-2 | 2-7边 | 14.6 | -34.2 | 42 | 700 | D14 @200 | 770 | 14.6 | -34.2 | 42 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 7-8边 | -2.2 | 29.7 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 | -2.2 | 29.7 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 8-3边 | 17.1 | -30.7 | 42 | 700 | D14 @200 | 770 | 17.1 | -30.7 | 42 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 3-2边 | -2.2 | 29.8 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 | -2.2 | 29.8 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 跨中x方向 | -12.5 | -28.7 | 43 | 700 | D14 @200 | 770 | -12.5 | -28.7 | 43 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 跨中y方向 | -12.2 | -17.1 | 43 | 700 | D14 @200 | 770 | -12.2 | -17.1 | 43 | 700 | D14 @200 | 770 |
| 底板3-8-9-4-3 | 3-8边 | 17.3 | -31.1 | 41 | 700 | D14 @200 | 770 | 17.3 | -31.1 | 41 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 8-9边 | -2.3 | 31.0 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 | -2.3 | 31.0 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 9-4边 | 16.3 | -35.0 | 41 | 700 | D14 @200 | 770 | 16.3 | -35.0 | 41 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 4-3边 | -2.3 | 30.9 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 | -2.3 | 30.9 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 跨中x方向 | -13.5 | -29.6 | 43 | 700 | D14 @200 | 770 | -13.5 | -29.6 | 43 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 跨中y方向 | -13.3 | -18.0 | 43 | 700 | D14 @200 | 770 | -13.3 | -18.0 | 43 | 700 | D14 @200 | 770 |
| 底板4-9-10-5-4 | 4-9边 | 17.1 | -41.2 | 41 | 700 | D14 @200 | 770 | 17.1 | -41.2 | 41 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 9-10边 | 4.8 | -10.9 | 41 | 700 | D14 @200 | 770 | 4.8 | -10.9 | 41 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 10-5边 | -13.8 | 59.8 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 | -13.8 | 59.8 | 2 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 5-4边 | 4.9 | -10.9 | 41 | 700 | D14 @200 | 770 | 4.9 | -10.9 | 41 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 跨中x方向 | -12.1 | 54.6 | 1 | 700 | D14 @200 | 770 | -12.1 | 54.6 | 1 | 700 | D14 @200 | 770 |
|  | 跨中y方向 | -8.0 | -2.7 | 43 | 700 | D14 @200 | 770 | -8.0 | -2.7 | 43 | 700 | D14 @200 | 770 |
| 壁板2-1 | 2边 | -5.8 | 35.4 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -5.8 | 35.4 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 1边 | -12.8 | 36.4 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -12.8 | 36.4 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 1.9 | -30.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 1.9 | -30.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | -0.2 | 0.5 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -0.2 | 0.5 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | -4.6 | 35.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -4.6 | 35.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | -1.2 | -6.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -1.2 | -6.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板3-2 | 3边 | -9.1 | 32.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -9.1 | 32.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 2边 | -7.4 | 28.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -7.4 | 28.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 3.5 | -44.3 | 44 | 500 | D12 @200 | 565 | 3.5 | -44.3 | 44 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 4.5 | -37.9 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.5 | -37.9 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 6.5 | 25.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 6.5 | 25.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 4.8 | -15.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.8 | -15.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板4-3 | 4边 | -7.5 | 27.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -7.5 | 27.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 3边 | -9.0 | 31.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -9.0 | 31.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 3.7 | -48.4 | 44 | 500 | D12 @200 | 565 | 3.7 | -48.4 | 44 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 4.2 | -32.3 | 44 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.2 | -32.3 | 44 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 6.4 | 25.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 6.4 | 25.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 4.9 | -14.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.9 | -14.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板5-4 | 5边 | -11.4 | 36.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -11.4 | 36.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 4边 | -6.0 | 34.5 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -6.0 | 34.5 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 2.1 | -32.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 2.1 | -32.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 1.3 | -12.2 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 1.3 | -12.2 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | -2.2 | 34.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -2.2 | 34.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 1.3 | -13.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | 1.3 | -13.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板1-6 | 1边 | -11.6 | 25.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -11.6 | 25.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 6边 | -11.5 | 25.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -11.5 | 25.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | -10.4 | 1.6 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -10.4 | 1.6 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | -1.0 | -4.2 | 31 | 500 | D12 @200 | 565 | -1.0 | -4.2 | 31 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 10.9 | 18.2 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 10.9 | 18.2 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 7.7 | 0.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | 7.7 | 0.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板7-2 | 7边 | -12.5 | 21.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2边 | -12.5 | 20.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | 13.9 | -66.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | 6.7 | -39.6 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | 9.0 | 17.4 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -7.1 | -37.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
| 壁板8-3 | 8边 | 12.7 | 24.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 3边 | 11.5 | 23.3 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | -13.0 | -58.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | 5.1 | -71.9 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | 9.1 | 21.2 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | 6.7 | -23.8 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
| 壁板9-4 | 9边 | 12.0 | 22.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 4边 | 12.4 | 22.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | -13.6 | -71.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -6.9 | -64.3 | 42 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -8.6 | 21.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | 7.0 | -40.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | - | - | - | - | - | - |
| 壁板10-5 | 10边 | -10.8 | 25.2 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -10.8 | 25.2 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 5边 | -10.0 | 24.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -10.0 | 24.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | -10.0 | -3.0 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -10.0 | -3.0 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 5.7 | -29.8 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 | 5.7 | -29.8 | 21 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 10.0 | 24.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 10.0 | 24.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 8.0 | -12.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 8.0 | -12.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板6-7 | 6边 | -12.8 | 36.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -12.8 | 36.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 7边 | -5.8 | 35.6 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -5.8 | 35.6 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 1.9 | -30.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 1.9 | -30.7 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | -0.2 | 0.5 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -0.2 | 0.5 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | -4.6 | 35.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -4.6 | 35.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | -1.2 | -4.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -1.2 | -4.7 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板7-8 | 7边 | -7.4 | 28.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -7.4 | 28.8 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 8边 | -8.9 | 31.6 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -8.9 | 31.6 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 3.5 | -41.7 | 43 | 500 | D12 @200 | 565 | 3.5 | -41.7 | 43 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 4.1 | -34.3 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.1 | -34.3 | 41 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 6.5 | 25.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 6.5 | 25.9 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 4.9 | -14.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.9 | -14.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板8-9 | 8边 | -8.9 | 30.6 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -8.9 | 30.6 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 9边 | -7.5 | 27.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -7.5 | 27.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 3.6 | -45.8 | 43 | 500 | D12 @200 | 565 | 3.6 | -45.8 | 43 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 4.8 | -34.8 | 42 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.8 | -34.8 | 42 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | 6.4 | 25.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 6.4 | 25.3 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 4.8 | -14.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 4.8 | -14.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
| 壁板9-10 | 9边 | -6.0 | 34.5 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | -6.0 | 34.5 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 10边 | -11.2 | 35.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -11.2 | 35.5 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 下边 | 2.1 | -32.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 2.1 | -32.0 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 上边 | 0.6 | -8.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | 0.6 | -8.6 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中水平 | -2.3 | 34.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 | -2.3 | 34.4 | 1 | 500 | D12 @200 | 565 |
|  | 跨中竖直 | 1.3 | -13.2 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 | 1.3 | -13.2 | 2 | 500 | D12 @200 | 565 |

七、抗裂度验算

| 位置 | 水池内侧 | 水池外侧 |
| --- | --- | --- |
|  | 内力标准组合 | 边缘应力(MPa) | 内力标准组合 | 边缘应力(MPa) |
|  | Mk(kN·m/m) | Nk(kN/m) | 组合 |  | Mk(kN·m/m) | Nk(kN/m) | 组合 |  |
| 顶板2-7-8-3-2 | 2-7边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7-8边 | - | - | - | - | -0.04 | 5.30 | 1 | 0.03 |
|  | 8-3边 | 0.38 | 8.42 | 1 | 0.07 | - | - | - | - |
|  | 3-2边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | 0.17 | 18.67 | 1 | 0.11 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | 0.13 | 18.97 | 1 | 0.10 | -0.02 | 6.93 | 1 | 0.04 |
| 顶板3-8-9-4-3 | 3-8边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 8-9边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9-4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4-3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | 0.10 | 17.99 | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 顶板4-9-10-5-4 | 4-9边 | 0.34 | 12.21 | 1 | 0.09 | - | - | - | - |
|  | 9-10边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10-5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5-4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | - | - | - | - | -0.40 | 12.66 | 1 | 0.09 |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | -0.17 | 5.39 | 4 | 0.04 |
| 底板1-6-7-2-1 | 1-6边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6-7边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7-2边 | -2.22 | 44.86 | 1 | 0.18 | 5.13 | 39.47 | 1 | 0.00 |
|  | 2-1边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 底板2-7-8-3-2 | 2-7边 | -2.77 | 34.21 | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
|  | 7-8边 | -1.31 | 22.47 | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
|  | 8-3边 | -0.96 | 29.75 | 1 | 0.11 | - | - | - | - |
|  | 3-2边 | -1.32 | 22.52 | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | -2.47 | 35.05 | 1 | 0.16 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 底板3-8-9-4-3 | 3-8边 | -0.55 | 34.86 | 1 | 0.11 | - | - | - | - |
|  | 8-9边 | -1.42 | 23.51 | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
|  | 9-4边 | -2.07 | 34.07 | 1 | 0.15 | - | - | - | - |
|  | 4-3边 | -1.40 | 23.42 | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | -2.09 | 35.24 | 1 | 0.15 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 底板4-9-10-5-4 | 4-9边 | -0.64 | 42.73 | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
|  | 9-10边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10-5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5-4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中x方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板2-1 | 2边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板3-2 | 3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2边 | -0.39 | 25.69 | 1 | 0.12 | 0.31 | 20.44 | 1 | 0.10 |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.11 | 3.29 | 1 | 0.02 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板4-3 | 4边 | - | - | - | - | 0.05 | 9.09 | 1 | 0.04 |
|  | 3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.48 | 9.47 | 1 | 0.06 | 0.33 | 11.09 | 1 | 0.06 |
|  | 跨中水平 | -0.53 | 13.83 | 1 | 0.08 | 1.97 | 24.45 | 1 | 0.20 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | 0.41 | 6.24 | 1 | 0.05 |
| 壁板5-4 | 5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -1.77 | 27.28 | 1 | 0.20 | 0.27 | 24.90 | 1 | 0.11 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板1-6 | 1边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.10 | 4.67 | 1 | 0.02 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板7-2 | 7边 | -1.23 | 29.74 | 1 | 0.18 | - | - | - | - |
|  | 2边 | -1.23 | 29.76 | 1 | 0.18 | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.47 | 23.00 | 1 | 0.11 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板8-3 | 8边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.00 | 36.18 | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板9-4 | 9边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 4边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板10-5 | 10边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.20 | 3.64 | 1 | 0.02 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板6-7 | 6边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 7边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板7-8 | 7边 | -0.40 | 25.76 | 1 | 0.12 | 0.38 | 20.62 | 1 | 0.10 |
|  | 8边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.10 | 8.44 | 1 | 0.04 | 0.25 | 5.29 | 1 | 0.03 |
|  | 跨中水平 | -0.41 | 13.73 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -0.01 | 0.47 | 1 | 0.00 | 0.15 | 2.66 | 1 | 0.02 |
| 壁板8-9 | 8边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 9边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -0.11 | 4.58 | 1 | 0.02 | 1.94 | 24.02 | 1 | 0.20 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁板9-10 | 9边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 10边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -1.78 | 27.04 | 1 | 0.20 | 0.26 | 25.43 | 1 | 0.11 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | - | - | - | - |

八、裂缝宽度计算

| 位置 | 水池内侧 | 水池外侧 |
| --- | --- | --- |
|  | 内力准永久组合值 | 裂缝宽度(mm) | 内力准永久组合值 | 裂缝宽度(mm) |
|  | Mq(kN·m/m) | Nq(kN/m) | 组合 |  | Mq(kN·m/m) | Nq(kN/m) | 组合 |  |
| 顶板2-7-8-3-2 | 2-7边 | 1.63 | 10.70 | 1 | 0.04 | -3.76 | -3.29 | 3 | 0.05 |
|  | 7-8边 | 1.17 | 9.86 | 1 | 0.03 | -2.81 | -10.19 | 4 | 0.03 |
|  | 8-3边 | 0.78 | 4.05 | 1 | 0.02 | -6.38 | -6.20 | 3 | 0.08 |
|  | 3-2边 | 0.75 | 6.35 | 1 | 0.02 | -0.86 | -8.03 | 4 | 0.01 |
|  | 跨中x方向 | 4.56 | -3.60 | 4 | 0.06 | -1.96 | -4.12 | 3 | 0.02 |
|  | 跨中y方向 | 2.51 | -7.10 | 4 | 0.03 | -2.85 | -5.53 | 3 | 0.04 |
| 顶板3-8-9-4-3 | 3-8边 | 0.95 | 6.25 | 1 | 0.02 | -6.65 | -5.76 | 4 | 0.09 |
|  | 8-9边 | 0.70 | 6.81 | 1 | 0.02 | -0.72 | -8.43 | 4 | 0.00 |
|  | 9-4边 | 5.54 | -5.22 | 4 | 0.07 | -9.32 | -7.98 | 3 | 0.12 |
|  | 4-3边 | 0.90 | 7.09 | 1 | 0.02 | -2.90 | -6.14 | 4 | 0.04 |
|  | 跨中x方向 | 4.07 | -7.34 | 4 | 0.05 | -3.72 | -7.19 | 3 | 0.05 |
|  | 跨中y方向 | 2.29 | -7.75 | 4 | 0.03 | -2.23 | -6.40 | 3 | 0.03 |
| 顶板4-9-10-5-4 | 4-9边 | 0.82 | 6.58 | 1 | 0.02 | -3.72 | -8.33 | 3 | 0.05 |
|  | 9-10边 | 0.23 | 0.54 | 1 | 0.00 | -0.52 | -1.55 | 1 | 0.01 |
|  | 10-5边 | 2.82 | 8.21 | 1 | 0.05 | -3.85 | -8.34 | 4 | 0.05 |
|  | 5-4边 | 0.49 | 2.71 | 1 | 0.01 | -1.37 | -5.26 | 1 | 0.02 |
|  | 跨中x方向 | 2.09 | 15.50 | 1 | 0.05 | -1.87 | -1.61 | 1 | 0.02 |
|  | 跨中y方向 | 2.01 | -3.83 | 3 | 0.03 | -0.90 | -2.30 | 4 | 0.01 |
| 底板1-6-7-2-1 | 1-6边 | -11.45 | 48.21 | 1 | 0.10 | 11.58 | -32.29 | 4 | 0.05 |
|  | 6-7边 | - | - | - | - | 1.73 | 5.52 | 1 | 0.01 |
|  | 7-2边 | - | - | - | - | 11.64 | -6.74 | 1 | 0.06 |
|  | 2-1边 | - | - | - | - | 1.74 | 5.46 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中x方向 | -10.42 | 44.88 | 1 | 0.09 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -4.14 | 10.42 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
| 底板2-7-8-3-2 | 2-7边 | - | - | - | - | 11.46 | -6.20 | 1 | 0.06 |
|  | 7-8边 | - | - | - | - | 4.90 | -19.58 | 4 | 0.02 |
|  | 8-3边 | - | - | - | - | 11.19 | -6.33 | 1 | 0.06 |
|  | 3-2边 | - | - | - | - | 4.96 | -19.63 | 4 | 0.02 |
|  | 跨中x方向 | -7.86 | -19.70 | 3 | 0.03 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -4.80 | 19.65 | 1 | 0.04 | - | - | - | - |
| 底板3-8-9-4-3 | 3-8边 | - | - | - | - | 11.24 | -6.82 | 1 | 0.06 |
|  | 8-9边 | - | - | - | - | 5.06 | -20.30 | 4 | 0.02 |
|  | 9-4边 | - | - | - | - | 12.09 | -7.64 | 1 | 0.06 |
|  | 4-3边 | - | - | - | - | 5.10 | -20.26 | 4 | 0.02 |
|  | 跨中x方向 | -8.50 | -21.01 | 4 | 0.04 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -4.72 | 20.43 | 1 | 0.04 | - | - | - | - |
| 底板4-9-10-5-4 | 4-9边 | - | - | - | - | 6.39 | 37.62 | 1 | 0.07 |
|  | 9-10边 | - | - | - | - | 1.94 | 7.35 | 1 | 0.02 |
|  | 10-5边 | -10.45 | 46.81 | 1 | 0.09 | 11.68 | -32.37 | 4 | 0.05 |
|  | 5-4边 | - | - | - | - | 1.96 | 7.33 | 1 | 0.02 |
|  | 跨中x方向 | -10.60 | 39.14 | 1 | 0.09 | - | - | - | - |
|  | 跨中y方向 | -4.99 | 10.24 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
| 壁板2-1 | 2边 | -4.56 | 27.78 | 1 | 0.07 | 4.16 | -3.18 | 1 | 0.04 |
|  | 1边 | -10.09 | 28.54 | 1 | 0.12 | 6.70 | -20.33 | 4 | 0.05 |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.13 | 0.02 | 1 | 0.00 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -3.60 | 27.84 | 1 | 0.06 | 1.07 | -0.33 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中竖直 | -0.96 | -5.70 | 1 | 0.01 | - | - | - | - |
| 壁板3-2 | 3边 | -7.21 | 25.17 | 1 | 0.09 | 3.17 | -4.72 | 1 | 0.03 |
|  | 2边 | -5.85 | 22.55 | 1 | 0.08 | 4.58 | 0.96 | 1 | 0.04 |
|  | 下边 | -1.33 | -15.58 | 1 | 0.00 | 2.52 | -36.92 | 4 | 0.00 |
|  | 上边 | -1.31 | 0.91 | 1 | 0.01 | 2.54 | -25.72 | 4 | 0.01 |
|  | 跨中水平 | -3.25 | -15.54 | 4 | 0.02 | 5.10 | 20.24 | 1 | 0.07 |
|  | 跨中竖直 | -2.32 | -32.65 | 4 | 0.00 | 3.81 | -12.78 | 1 | 0.03 |
| 壁板4-3 | 4边 | -5.88 | 21.60 | 1 | 0.08 | 4.33 | 0.11 | 1 | 0.04 |
|  | 3边 | -7.12 | 24.78 | 1 | 0.09 | 3.13 | -4.91 | 1 | 0.03 |
|  | 下边 | -1.34 | -14.75 | 1 | 0.00 | - | - | - | - |
|  | 上边 | -1.02 | 0.39 | 1 | 0.01 | 2.64 | -22.49 | 4 | 0.01 |
|  | 跨中水平 | -3.14 | -15.80 | 4 | 0.02 | 5.04 | 19.53 | 1 | 0.07 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | 3.83 | -12.62 | 1 | 0.03 |
| 壁板5-4 | 5边 | -8.97 | 28.61 | 1 | 0.11 | 5.56 | -21.34 | 4 | 0.04 |
|  | 4边 | -4.72 | 27.02 | 1 | 0.07 | 3.69 | -3.13 | 1 | 0.03 |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.30 | -1.68 | 1 | 0.00 | 1.03 | -9.84 | 1 | 0.00 |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | 1.18 | -2.00 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | 1.04 | -14.12 | 1 | 0.00 |
| 壁板1-6 | 1边 | -9.10 | 20.24 | 1 | 0.10 | 6.07 | -13.63 | 4 | 0.05 |
|  | 6边 | -9.10 | 20.22 | 1 | 0.10 | 6.07 | -13.52 | 4 | 0.05 |
|  | 下边 | -8.03 | -3.23 | 1 | 0.07 | 6.91 | -36.23 | 4 | 0.04 |
|  | 上边 | -0.51 | -3.30 | 4 | 0.00 | 0.48 | -2.74 | 1 | 0.00 |
|  | 跨中水平 | -5.72 | -13.00 | 4 | 0.05 | 7.92 | 20.74 | 1 | 0.09 |
|  | 跨中竖直 | -3.51 | -17.71 | 4 | 0.02 | 6.08 | -3.09 | 1 | 0.05 |
| 壁板7-2 | 7边 | -9.83 | 16.55 | 1 | 0.11 | - | - | - | - |
|  | 2边 | -9.82 | 16.49 | 1 | 0.11 | - | - | - | - |
|  | 下边 | -9.73 | -47.37 | 1 | 0.06 | - | - | - | - |
|  | 上边 | -1.71 | -6.24 | 1 | 0.01 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -7.21 | 5.55 | 1 | 0.07 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -5.56 | -30.98 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
| 壁板8-3 | 8边 | -9.92 | 19.07 | 1 | 0.11 | - | - | - | - |
|  | 3边 | -9.04 | 18.65 | 1 | 0.10 | - | - | - | - |
|  | 下边 | -10.24 | -49.14 | 1 | 0.07 | - | - | - | - |
|  | 上边 | -3.78 | -10.45 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -7.20 | 16.40 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -5.21 | -24.98 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
| 壁板9-4 | 9边 | -8.36 | 6.08 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
|  | 4边 | -8.68 | 5.56 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
|  | 下边 | -10.75 | -59.09 | 1 | 0.06 | - | - | - | - |
|  | 上边 | -4.07 | -13.89 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -6.80 | 17.04 | 1 | 0.08 | - | - | - | - |
|  | 跨中竖直 | -5.26 | -35.80 | 1 | 0.03 | - | - | - | - |
| 壁板10-5 | 10边 | -8.55 | 19.88 | 1 | 0.10 | 5.40 | -12.94 | 4 | 0.04 |
|  | 5边 | -7.91 | 19.18 | 1 | 0.09 | 4.96 | -12.99 | 4 | 0.04 |
|  | 下边 | -7.66 | -7.70 | 1 | 0.07 | 7.13 | -50.87 | 4 | 0.04 |
|  | 上边 | -3.46 | -0.60 | 1 | 0.03 | 4.00 | -22.08 | 4 | 0.02 |
|  | 跨中水平 | -4.78 | -14.55 | 4 | 0.04 | 7.74 | 20.87 | 1 | 0.09 |
|  | 跨中竖直 | -4.03 | -30.35 | 4 | 0.02 | 6.10 | -3.11 | 1 | 0.05 |
| 壁板6-7 | 6边 | -10.08 | 28.59 | 1 | 0.12 | 6.71 | -20.21 | 4 | 0.05 |
|  | 7边 | -4.55 | 27.94 | 1 | 0.07 | 4.14 | -3.11 | 1 | 0.04 |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.15 | 0.05 | 1 | 0.00 | - | - | - | - |
|  | 跨中水平 | -3.60 | 27.98 | 1 | 0.06 | 1.02 | -0.40 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中竖直 | -0.97 | -5.67 | 1 | 0.01 | - | - | - | - |
| 壁板7-8 | 7边 | -5.82 | 22.70 | 1 | 0.08 | 4.55 | 1.12 | 1 | 0.04 |
|  | 8边 | -7.06 | 24.84 | 1 | 0.09 | 3.00 | -4.18 | 1 | 0.03 |
|  | 下边 | -1.34 | -15.22 | 1 | 0.00 | 2.51 | -34.83 | 4 | 0.00 |
|  | 上边 | -0.96 | 2.45 | 1 | 0.01 | 2.60 | -23.40 | 4 | 0.01 |
|  | 跨中水平 | -3.24 | -15.38 | 4 | 0.02 | 5.10 | 20.26 | 1 | 0.07 |
|  | 跨中竖直 | -2.34 | -30.76 | 4 | 0.00 | 3.85 | -12.38 | 1 | 0.03 |
| 壁板8-9 | 8边 | -7.00 | 24.08 | 1 | 0.09 | 3.00 | -4.02 | 1 | 0.03 |
|  | 9边 | -5.88 | 21.68 | 1 | 0.08 | 4.37 | 0.34 | 1 | 0.04 |
|  | 下边 | -1.34 | -14.32 | 1 | 0.00 | 2.57 | -37.71 | 4 | 0.00 |
|  | 上边 | -1.19 | 0.05 | 1 | 0.01 | 2.82 | -23.69 | 4 | 0.01 |
|  | 跨中水平 | -3.15 | -15.59 | 4 | 0.02 | 5.05 | 19.82 | 1 | 0.07 |
|  | 跨中竖直 | -2.28 | -33.13 | 4 | 0.00 | 3.80 | -12.34 | 1 | 0.03 |
| 壁板9-10 | 9边 | -4.73 | 27.06 | 1 | 0.07 | 3.76 | -3.24 | 1 | 0.03 |
|  | 10边 | -8.87 | 27.95 | 1 | 0.11 | 5.53 | -20.35 | 4 | 0.04 |
|  | 下边 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 上边 | -0.14 | -1.18 | 1 | 0.00 | 0.47 | -6.95 | 1 | 0.00 |
|  | 跨中水平 | - | - | - | - | 1.20 | -2.05 | 1 | 0.01 |
|  | 跨中竖直 | - | - | - | - | 1.03 | -13.62 | 1 | 0.00 |