逆向曝气污水净化器

说明书

重庆乐善环保科技有限公司

2015年5月

- 用途

适用于村镇居民聚居区、旅游风景区、宾馆、饭店、疗养院、车站、码头等生活污水排放较为集中，周边环境较为敏感，对污水排放要求较高区域生活污水集中处理。

2.特点

(1)污水净化器采用立式设计，浓缩污泥可通过下部排泥管道静压排出，可直接装袋外运处置。

(2)环境适应性强，可在海拔1500米以下地区广泛使用。

(3)占地面积小、投资省、建设周期短，可用于风景区旅游人数突增时的应急污水处理。

(4)自动化程度高，管理方便，仅需巡查人员每周定期排泥即可。

(5)功率小、能耗低，仅需220V电源即可，无需安装专用电源。

(6)经久耐用，主机正常保养下保用10年，填料正常使用条件下无需更换。

3.构造及工作原理

逆向曝气污水净化器由净化器主机、自动控制系统、污水抽排系统、曝气系统、保温系统五部分组成。

逆向曝气污水净化器在自动控制系统控制下，自动将经预处理后的污水提升进入净化器主机；同时，曝气系统在自动控制系统控制下将富氧空气送入净化器主机；污水在净化器主机内部依次经历富氧、兼氧、富氧三个过程，污水中的有机污染物在高效细菌作用下不断被降解，从而最终达到净化的目的。

当外界温度剧烈波动时保温系统将有效保障净化器主机内部温度的平稳过渡，保证主机内部菌群始终处于较高活性水平。

4、工艺流程图

5.进出水指标

6.主要设备及技术参数

7.不同牌品一体净化器经济技术指标对比

8.安装及保养

1.逆向曝气污水净化器为整体式污水处理单元，根据水量大小可以几个独立单元并联使用。

2.逆向曝气污水净化器必须安装在设计要求的钢砼结构的基础上或结构加固的预处理池顶盖上。

3.必须按照逆向曝气污水净化器配套的预处理池施工图建设预处理池，只有经预处理后的污水才能进入污水净化器主机。

4.本污水净化器需要引入220V、10A及以上电源，为处理器提供动力。

5.本污水净化器需要每年对外表面进行一次防腐处理，机电设备按照国家相关规定进行保养，填料滤料正常使用下无需更换。

9.供货及保修

1.逆向曝气污水净化器为整体式污水处理单元，包括预处理池后的提升泵、管道、阀门、污水净化主机、风机、出口流量计，不包括污水处理主机进线口以外的电力电缆及出口流量计以后的尾水排放管道。

2.逆向曝气污水净化器安装前，污水处理池必须已经充满生活污水，220V/10A供电线路已经接到预处理池边。

3.本污水净化器出厂前已经调试合格，安装完成后即交付使用。

4.本污水净化器电气设备正常使用下至安装完成之日起保修一年。净水器主机保用10年。

5.本污水净化器随着生产技术的进步，产品实体如与本产品说明不一致的地方以产品出厂清单及说明为准。